Министерство образования и науки Пермского края

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«КРАЕВОЙ политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по профессии рабочего

16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый)

2017

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по профессии рабочего 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин и требованиями единого тарифно-квалификационного справочника

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краевой политехнический колледж»

Разработчики:

Пахомова Н.А., преподаватель ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»;

Сажин В.В., преподаватель ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»;

| СОГЛАСОВАНО Председатель ЦМК ___________ Овчинникова И.В. Протокол № ___ от «___»______ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе _____________ Э.Г. Николаев «___» ___________ 2017 г. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 44 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 55 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по профессии рабочего 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый)

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии рабочего 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК4.1 Вести отдельные виды работ технологического процесса бурения скважин на нефть, газ, термальные, йодобромные воды и другие полезные ископаемые установками глубокого бурения под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ.

ПК4.2 Готовить к пуску буровую установку и выполнять спуско-подъемные операции.

ПК4.3 Выполнять работы по укладке бурильных и обсадных труб, компоновке бурильных труб, опрессовке бурильных труб.

ПК4.4 Управлять работой автоматических и машинных ключей при креплении колонн и спуско-подъемных операциях.

ПК4.5 Готовить и осуществлять обработку бурового раствора.

ПК4.6 Заполнять резервные емкости буровым раствором, наблюдать за изменением уровня раствора в приемах.

ПК4.7 Осуществлять контроль за доливом скважин.

ПК4.8 Осуществлять пуск, остановку буровых насосов и контроль за их работой.

ПК4.9 Определять и устранять неисправности в работе буровых насосов.

ПК4.10 Осуществлять замену изношенных частей буровых насосов.

ПК4.11 Участвовать в проведении работ по ликвидации осложнений и аварий, работ по цементированию обсадных колонн в скважине, буровой установке и при разбуривании цементных мостов, оборудовании устья скважины, освоении эксплуатационных и испытании разведочных скважин.

ПК4.12 Проводить заключительные работы на скважине, профилактический ремонт бурового оборудования, участвовать в монтаже, демонтаже и транспортировке бурового оборудования при движении бригады со своим блоком

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании:

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- ведения отдельных видов работ технологического процесса бурения скважин на нефть, газ, термальные, йодобромные воды и другие полезные ископаемые установками глубокого бурения под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и га;

- подготовки к пуску буровой установки и работы при спуско-подъемных операциях;

- участия в работах по укладке бурильных и обсадных труб, компоновке бурильных труб, опрессовке бурильных труб;

- управления  работой автоматических и машинных ключей при креплении колонн и спуско-подъемных операциях;

- приготовления и обработки бурового раствора;

- заполнения резервных емкостей буровым раствором, наблюдение за изменением уровня раствора в приемах;

- контроля за доливом скважин;

- пуска, остановки буровых насосов и контроля за их работой;

- определения и устранения неисправностей в работе буровых насосов;

- замены изношенных частей буровых насосов

- участия в проведении работ по ликвидации осложнений и аварий, работ по цементированию обсадных колонн в скважине, буровой установке и при разбуривании цементных мостов, оборудовании устья скважины, освоении эксплуатационных и испытании разведочных скважи

- проведения заключительных работ на скважине, профилактический ремонт бурового оборудования, участие в монтаже, демонтаже и транспортировке бурового оборудования при движении бригады со своим блоком.

уметь:

- определять показатели режима бурения, свойств буровых растворов и вид осложнений по характерным признакам;

- производить основные технологические расчеты, связанные с процессом бурения скважин;

- различать способы бурения скважин на нефть и газ;

- ориентироваться в технической характеристике и условных обозначениях бурового оборудования и инструмента;

- определять основные показатели свойств буровых растворов;

- пользоваться нормативно-справочной литературой и технической документацией;

знать:

- физико-механические свойства горных пород;

- основы техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин в различных горно-геологических условиях;

- функции и основные показатели свойств буровых растворов;

- меры предупреждения осложнений и аварий в бурении;

- особенности обеспечения безопасных условий труда;

- основные технико-экономические показатели и меры по охране окружающей среды и недр при бурении нефтяных и газовых скважин;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 426 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 час;

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов;

учебной практики – 216 часов;

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии рабочего 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Вести отдельные виды работ технологического процесса бурения скважин на нефть, газ, термальные, йодобромные воды и другие полезные ископаемые установками глубокого бурения под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ. |
| ПК 4.2. | Готовить к пуску буровую установку и выполнять спуско-подъемные операции. |
| ПК 4.3. | Выполнять работы по укладке бурильных и обсадных труб, компоновке бурильных труб, опрессовке бурильных труб. |
| ПК 4.4. | Управлять работой автоматических и машинных ключей при креплении колонн и спуско-подъемных операциях. |
| ПК 4.5. | Готовить и осуществлять обработку бурового раствора. |
| ПК 4.6 | Заполнять резервные емкости буровым раствором, наблюдать за изменением уровня раствора в приемах. |
| ПК4.7 | Осуществлять контроль за доливом скважин. |
| ПК 4.8 | Осуществлять пуск, остановку буровых насосов и контроль за их работой. |
| ПК 4.9 | Определять и устранять неисправности в работе буровых насосов. |
| ПК 4.10 | Осуществлять замену изношенных частей буровых насосов. |
| ПК 4.11 | Участвовать в проведении работ по ликвидации осложнений и аварий, работ по цементированию обсадных колонн в скважине, буровой установке и при разбуривании цементных мостов, оборудовании устья скважины, освоении эксплуатационных и испытании разведочных скважин. |
| ПК 4.12 | Проводить заключительные работы на скважине, профилактический ремонт бурового оборудования, участвовать в монтаже, демонтаже и транспортировке бурового оборудования при движении бригады со своим блоком |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1-ПК 4.12 | Раздел 1. Выполнение отдельных видов работ технологического процесса бурения скважин | 426 | 140 | 60 | - | 70 | - | 216 | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | - |  | - | - |
|  | Всего: | 426 | 140 | 60 | - | 70 | - | 216 |  |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| МДК 04.01 Техника и технология эксплуатационного и разведочного бурения |  |  |  |
| Тема 1. Общие сведения о бурении нефтяных и газовых скважин. | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | 1 | История развития бурения скважин. Понятие о буровой скважине. Классификация и назначение скважин. Способы бурения скважин. |  | 2 |
|  | 2 | Технологическая схема вращательного бурения. Циркуляционная система. Элементы бурильной колонны. Спуско-подъемные операции. Наращивание бурильной колонны в процессе углубления скважины. Цикл строительства скважины. Баланс календарного времени и понятие о скоростях бурения. Перечень и содержание основной документации, необходимой к бурению скважин. |  |  |
|  | 3 | Нормальный ряд буровых установок для глубокого бурения. Комплект буровой установки. Техническая характеристика и условное обозначение буровых установок. Выбор типоразмера, модели и вида привода буровой установки. Методы монтажа и транспортировки буровых установок. Типы, основные параметры и конструкция буровых вышек. Привышечные сооружения. Назначение, устройство, основные параметры и принцип действия буровой лебедки, кронблока, талевого блока, крюка, вертлюга, бурового насоса, ротора Назначение, условное обозначение и схемы оснастки талевой системы. Конструкция, типоразмеры, правила эксплуатации и замены талевого каната. Назначение и устройство инструмента для спуско-подъемных операций. Элеваторы, штропы, клинья для бурильных труб, машинные ключи. |  |  |
|  | Практические занятия Работа на тренажере-имитаторе АМТ-411 Капитальный ремонт скважин - модель Бурение скважин Работа на тренажере-имитаторе АМТ-411 Капитальный ремонт скважин - модель СПО | 14 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Создание презентации на тему: Новинки бурового оборудования Составление кроссворда по теме: «Буровое оборудование и наземные сооружения, применяемые при строительстве скважины» | 10 |  |
| Тема 2. Основной инструмент в бурении. | Содержание учебного материала | 10 | 1,2 |
|  | 1 | Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения. Основные закономерности разрушения горных пород. Разрушение горной породы резанием, скалыванием, дроблением. Влияние гидравлической мощности и гидростатического давления промывочной жидкости на механическую скорость разрушения горной породы. |  |  |
|  | 2 | Классификация породоразрушающего инструмента по назначению и характеру разрушения породы. Лопастные долота назначение, типоразмеры и конструкция . Шарошечные долота: назначение, типоразмеры, конструкция шарошечных долот для сплошного разрушения забоя (основные виды опор шарошек, герметизация опор, системы промывки). Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками: назначение, конструкция, типоразмеры. Снаряды для колонкового бурения, керноприемные устройства и бурильные головки к ним: назначение, типоразмеры, конструкция. Долота для специальных целей: расширители, фрезерные, вставные долота для турбинного и роторного бурения без подъема бурильной колонны для смены долота. Назначение, конструкция, типоразмеры долот для специальных целей. |  |  |
|  | 3 | Назначение и составные элементы бурильной колонны. Назначение, конструкция, типоразмеры и условные обозначения элементов бурильной колонны: ведущих, бурильных, утяжеленных и легкосплавных труб; замков переводников для бурильных труб. Обрaтные клапаны; назначение, конструкция, место установки. Опорно-центрирующие элементы бурильной колонны: калибраторы, центраторы, стабилизаторы; назначение; конструкция, условное обозначение |  |  |
|  | Практические занятия Изучение образцов породоразрушающего инструмента Расчет бурильной колонны на прочность | 12 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление презентации на темы Предлагаемый сегодня породоразрушающий инструмент Материалы для изготовления долот. Технико-экономические показатели работы долот. Техническая документация, отражающая работу долот. Эксплуатация бурильной колонны. | 12 |  |
| Тема 3. Технология промывки скважин и буровые растворы. | Содержание учебного материала | 12 | 1,2 |
|  | 1 | Основные параметры бурового раствора и их определение. Глинистый раствор как коллоидно-дисперсная система. Глины и глиноматериалы. Изменение свойств глинистых растворов в зависимости от времени, химических добавок и механического воздействия. Основные группы химических реагентов. |  |  |
|  | 2 | Определение свойств буровых растворов - плотности, показателя фильтрации, условной вязкости, толщины глинистой корки, концентрации водородных ионов, статического напряжения сдвига, содержания песка, стабильности и седиментации, содержания газа. Утяжеление глинистых растворов. |  |  |
|  | 3 | Влияние температуры и давления на параметры буровых растворов. Контроль за качеством промывочной жидкости в процессе бурения скважины. Функции глинистых растворов в нормальных и осложненных условиях бурения. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов. Дегазация промывочных жидкостей. Регенерация утяжелителей. |  |  |
|  | Практические занятия Расчёт необходимого количества материалов для приготовления бурового раствора заданной плотности. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление таблицы «Классификация буровых растворов» Зарисовка схемы «Химические реагенты, применяемые при приготовлении различных типов буровых растворов» | 12 |  |
| Тема 4. Осложнения и аварии в процессе бурения скважин. | Содержание учебного материала | 14 | 2 |
|  | 1 | Понятие об осложнении в процессе бурения. Осложнения вызывающие нарушение целостности стенок скважины. Виды нарушения целостности стенок скважины: причины, признаки, способы предупреждения и ликвидации. Причины признаки, предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений. Грифоны и межколонные проявления. Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах. Охрана труда при ликвидации осложнений. |  |  |
|  | 2 | Понятие об авариях. Виды аварий: прихваты, поломка в скважине долот и турбобуров, поломка и отвинчивание бурильных труб, падение бурильного инструмента и других предметов в скважину. Аварии при креплении скважин, геофизических работах, открытых фонтанах. Признаки аварий. Причины аварий и меры их предупреждения. Ликвидация аварий. Ловильный инструмент и работа с ним. |  |  |
|  | Практические занятия Работа на тренажере - имитаторе АМТ-411 Капитальный ремонт скважин - модель Бурение скважин, задача ГНВП | 12 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы «Виды осложнений, их причины, признаки, способы предупреждения и ликвидации». | 8 |  |
| Тема 5. Режим бурения скважин. | Содержание учебного материала | 6 | 1 |
|  | 1 | Понятие о режиме бурения. Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения. Выбор способа бурения. Забойные двигатели. Назначение; устройство, основные типоразмеры, принцип действия турбобура, винтового (объемного) двигателя, электробура. Особенности режима бурения при роторном способе бурения, при бурении гидравлическими забойными двигателями и электробурами. Контроль параметров режима бурения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Конспект на тему: Основные правила эксплуатации забойных двигателей. | 4 |  |
| Тема 6. Искривление скважин, бурение наклонных скважин. | Содержание учебного материала | 10 | 1,2 |
|  | 1 | Возможные направления ствола скважины в процессе бурения. Борьба с искривлением вертикальных скважин. Параметры, характеризующие положение скважины в пространстве. Компоновка низа бурильной колонны (КНБК) для борьбы с искривлением скважин. Контроль за положением оси скважины Содержание инклинограммы. Бурение наклонно-направленных скважин. Профили наклонных скважин. Расчет и построение профиля наклонно направленной скважины. |  |  |
|  | 2 | Отклоняющие устройства. КНБК для управления траекторией ствола наклонно направленной скважины. Особенности технологии бурения наклонно направленных скважин. Забойное ориентирование отклонителей. КНБК для безориентированного бурения. Телеметрические системы для ориентирования отклоняющих компоновок. |  |  |
|  | Практические занятия Расчет и построение профиля наклонно-направленной скважины. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Графическая работа «Построение профиля наклонно-направленной скважины» | 10 |  |
| Тема 7. Разобщение пластов. | Содержание учебного материала | 8 | 1,2 |
|  | 1 | Цели крепления скважин и способы разобщения пластов. Выбор конструкции скважины. Типы обсадных колонн и их назначение. Схемы конструкции забоев при заканчивании скважин. Требования при выборе интервалов цементирования. Характерные особенности конструкции газовых скважин. Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн. Спуск обсадной колонны в скважину. |  |  |
|  | 2 | Тампонажные материалы. Требования к цементным растворам. Свойства цементных растворов и их регулирование. Технология одноступенчатого, двухступенчатого, манжетного цементирования скважин. Цементирование хвостовиков. |  |  |
|  | Практические занятия Выбор диаметров обсадных колонн и долот, высоты подъема цемента. Графическое изображение конструкции скважины. Расчет цементирования обсадной колонны. | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Реферат на темы: Оборудование для цементирования скважин. Подготовительные работы и процесс цементирования. Заключительные работы и проверка результатов цементирования. | 8 |  |
| Тема 8. Заканчивание буровых скважин. | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Способы вскрытия продуктивных пластов. Основные требования, предъявляемые при первичном вскрытии пласта. Причины, вызывающие ухудшение коллекторских свойств продуктивного пласта при вскрытии бурением и способы уменьшения их отрицательного влияния. Требования к буровым растворам для вскрытия продуктивных пластов. Оборудование забоев скважин. Скважинные фильтры. Вскрытие пластов перфорацией. Виды перфорации. Оборудование устья скважины. |  |  |
|  | 2 | Способы освоения продуктивных пластов, в том числе с аномально высоким и аномально низким пластовым давлением. Методы освоения нефтяных скважин: промывка скважины, продавка, аэрация, поршневание, щелевая перфорация. Техника и технология свабирования скважин. Передача скважины из бурения в испытание и для дальнейшей эксплуатации. |  |  |
|  | Практические занятия Расчет освоения скважины закачкой жидкости и свабированием. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Алгоритм технологии одного из методов освоения скважины | 6 |  |
| Учебная практика (слесарно-монтажная) Виды работ: Разметка. Подготовка деталей под разметку. Разметка на листовой стали несложных изделий с проведением параллельных и перпендикулярных линий; построение углов и прямоугольных фигур, накернивание. Рубка, правка и резка металлов. Вырубка криволинейной канавки в подшипнике качения, разметка канавки, зажим детали в тисках, черновая и чистовая работы крейцмейселем. Рубка круглого, плоского и листового металла. Рубка заготовок из тонкого листа, кернение контура, окончательная рубка. Резка труб ножовкой. Опиливание. Постановка корпуса при опиливании. Опиливание прямолинейных и криволинейных поверхностей под линейку, угольник, в размер, с допуском 0,2 мм по штангенциркулю. Распиливание отверстий. Шабровка. Подготовка плоскости под шабровку. Движение шаберов «на себя» и «от себя». Нанесение краски на проверочную плиту, вал. Припиливание и шабровка по краске. Проверка точности шабровки. Сверление, зенкование, развертывание. Сверление сквозных и глубоких отверстий, рассверливание и развертывание. Нарезание резьбы. Нарезание наружных резьб на прутковом материале и на трубах с помощью резьбонарезных плашек. Сверление сквозных и глухих отверстии под резьбу и нарезание в них отверстий с помощью метчиков Клепка. Клепка угольника при помощи косынки. Клепка шарнирных соединений. Трубопроводные работы и арматура. Монтаж трубопроводов, включающий элементы гнутья, соединения на фланце и муфте. Комплексная работа. Изготовление контрольной детали или изделия по чертежу | 72 |  |
| Учебная практика Виды работ: Виды работ: Ведение отдельных видов работ технологического процесса бурения скважин на нефть и газ Подготовка к пуску буровой установки и работа при спуско-подъемных операциях Пуск, остановка буровых насосов и контроль за их работой Участие в проведении работ по ликвидации осложнений и аварий Участие в проведении работ при разбуривании цементных мостов Участие в проведении работ в освоении эксплуатационных и испытании разведочных скважин. | 144 |  |
| Всего: | 210 |  |

# 4. условия реализации программы

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Технология бурения», «Эксплуатации и обслуживания бурового оборудования», слесарной мастерской; учебного полигона нефтепромыслового оборудования.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест аудиторий и  учебного полигона нефтепромыслового оборудования:

Кабинет эксплуатация нефтяных и газовых скважин

многофункциональный комплекс преподавателя, мультимедийное оборудование, моноблоки, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, программное обеспечение, тренажер-симулятор, натуральные объекты, модели, приборы, акустическая система для интерактивной доски, документ-камера, интерактивная доска.

Лаборатория химического анализа

коллекция "Каменный уголь"	, коллекция "нефть и продукты ее переработки",  сито лабораторное, аквадистилятор АДЭа-4 "СЗМО", баня лабораторная ПЭ-4300, баня лабораторная ПЭ-4310, колбонагреватель, комплект электрики для стола островного, концетратомер КН-2м,  лабораторная электропечь, моноблок 20" FOX ALL in One SF, центрифуга лабораторная медицинская, экстрактор ПЭ-8110, экстрактор ЭЛ-1, электронные весы, электронные весы "Пионер", электропечь сопротивления, электроплитка "КВАРЦ"

Учебный полигон

АГЗУ «Спутник» Б 40 с КИПиА, станок-качалка ПШГН-4, редуктор СК ПШГН-4, насос НБ, насос ЦНС 38х110, буллит V 20, установка ПАДУ, ТП, арматура АНК, арматура АФК, арматура АШК, СУ «Борец» 02-250, трансформатор ТМПН 160/3, компрессор по перекачке газа, наземное оборудование винтового насоса УШВН, СУ «Борец» 04-250, ЦНС 60х110 с электродвигателем, электро-контактный манометр на 4,0 Мпа, электро-контактный манометр взрывозащищенный 2,5 Мпа, манометр технический на 2,5 МПа газ, манометр технический на 0,6 МПа кислород, манометр технический на 2,5 МПа МП-4, манометр технический на 0,01 Мпа, манометр технический на 1,6 Мпа, манометр технический на 0,6 Мпа, эл. погружной насос, оборудование для проведения капитального ремонта скважин, насос консольный типа «К», элеватор типа ВМ ЭХЛ 89, элеватор типа ВМ ЭХЛ 60, элеватор типа ВМ ЭХЛ 73, стенд кабельной продукции, клапан СППК 4Р 50-40, задвижка дисковая ЗД 65-210, насос скважинный вставной, насос вставной УШГН НВ1Б-32, клапан газовый, разборный пластинчатый теплообменник, насос центробежный 8 НДвНМ, секция рабочая центробежного насоса, насос шестеренчатый НШ 5х25, сальник устьевой СУРГ-140, уплотнение торцевое центробежного насоса, муфта – клапан подачи реагента, диам.73 мм., муфта НКТ 73 мм., муфта НКТ 60 мм., муфта НКТ 89 мм., муфта –переходник полых штанг, муфта –переходник НКТ 73х89 мм, муфта –переходник НКТ 60х73 мм, муфта –переходник НКТ 48х73 мм, муфта –переходник штанговый 19х22 мм, сальниковое устройство, скребок Строева, устройство ввода реагента, кольцо Рудака, автосцеп АС 19/73, насос винтовой УШВН, опора балансира ПШГН-4, штанговращатель ШЧ-8000, элеватор трубный ЭТА 60-БН, опора траверсы ПШГН-4, нижняя головка шатуна ПШГН-4, штанга насосная с муфтой 16 мм., штанга насосная с муфтой 19 мм., штанга насосная с муфтой 22 мм., штанга насосная с муфтой 25 мм., насосно-компрессорная труба 48*4мм., насосно-компрессорная труба 60*5мм., насосно-компрессорная труба 73*5,5мм., насосно-компрессорная труба 89*6,5мм, магнитный аппарат МАС-ВН, погружной дозирующий клапан, якорь газовый ЯГ-1

Слесарная мастерская

верстак слесарный с защитными экранами; параллельные поворотные и неповоротные тиски; комплект слесарных рабочих инструментов; измерительный и разметочный инструмент; угловая шлифовальная машина; - приспособления; клепочник; ручные ножницы; электродрель; комплект инструментов для нарезания резьбы; станки: сверлильные; плоско-и углошлифовальные;  заточные;  фрезерный;

# 4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. М. Издательский центр «Академия», 2016

Дополнительные источники:

- Вадецкий К.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.-Недра.1983

- Городнов В.Д. Буровые растворы. М.-Недра.1985

- Йогансен К.В. Спутник буровика. Справочник. М.-Недра.1981

- Калинин А.Г., Григорян Н.А., Султанов Б.З. Бурение наклонных скважин. Справочник. М.-Недра.1990

- Пустовойтенко И.П. Предупреждение и ликвидация аварий в бурении. М.-Недра.1988

- Рабиа Х. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. М.-Недра.1989

- Сулейманов А.Б. Карапетов К.А. Яшин А.С. Практические расчеты при текущем и капитальном ремонте скважин. М.-Недра.1984

- Элияшевский И.В. Сторонский М.Н. Орсуляк Я.М. Типовые задачи и расчеты в бурении. М.-Недра.1982

Видеофильмы:

#### Бурение скважин, 5 частей.

#### Бурение горизонтальных скважин.

Полный цикл строительства скважин, 4 части.

Предупреждение и ликвидация ГНВП, 4 части.

Противовыбросовое оборудование.

Ликвидация открытых фонтанов.

Крепление скважин.

Испытание перспективных пластов в процессе бурения.

Экология и рациональное природопользование при бурении и добыче газа.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Образовательное учреждение обязано ежегодно обновлять программу профессионального модуля с учетом запросов работодателей, особенностей развития регионов, науки, техники и технологии нефтегазодобывающей промышленности.

С целью обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся преподавателями разрабатываются формы, методы и тематика самостоятельной работы студентов, проводится консультирование студентов, устанавливаются сроки выполнения задания. Обеспечивается доступ студентов к базам данных, библиотечным фондам, к сети Интернет.

В целях формирования общих и профессиональных компетенций при реализации профессионального модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные стимуляции, деловые и ролевые игры, разборка конкретных ситуаций, семинары, конференции, практические занятия и др.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. Форма отчетности устанавливается учебным заведением.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Вести отдельные виды работ технологического процесса бурения скважин на нефть, газ, термальные, йодобромные воды и другие полезные ископаемые установками глубокого бурения под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Готовить к пуску буровую установку и выполнять спуско-подъемные операции. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Выполнять работы по укладке бурильных и обсадных труб, компоновке бурильных труб, опрессовке бурильных труб. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Управлять работой автоматических и машинных ключей при креплении колонн и спуско-подъемных операциях. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Готовить и осуществлять обработку бурового раствора. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Заполнять резервные емкости буровым раствором, наблюдать за изменением уровня раствора в приемах. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Осуществлять контроль за доливом скважин. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Осуществлять пуск, остановку буровых насосов и контроль за их работой. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Определять и устранять неисправности в работе буровых насосов. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Осуществлять замену изношенных частей буровых насосов. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Участвовать в проведении работ по ликвидации осложнений и аварий, работ по цементированию обсадных колонн в скважине, буровой установке и при разбуривании цементных мостов, оборудовании устья скважины, освоении эксплуатационных и испытании разведочных скважин. | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |
| Проводить заключительные работы на скважине, профилактический ремонт бурового оборудования, участвовать в монтаже, демонтаже и транспортировке бурового оборудования при движении бригады со своим блоком | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. | Оценка выполнения практического задания |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии; активное участие в деловых играх, семинарах, конференциях. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования; оценка эффективности и качества выполнения; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников информации; эффективное решение заданий, требующих поиска новой информации. | Контроль составления конспектов. Оценка выступлений на аудиторных занятиях по применению современной техники и оборудования в нефтегазодобывающей отрасли. |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | характер и объем информации; поиск необходимой информации для решения поставленной профессиональной задачи; грамотность использования компьютерных программ при освоении профессиональной деятельности; оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ; формулирование вопросов к изучаемому тексту; построение содержательных и логически законченных сообщений, докладов. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе деловых игр |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | эффективное взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения; достижение положительного результата в процессе выполнения работы в группе | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе деловых игр |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | анализ инноваций в области эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | участие в учебных сборах на базе воинской части. | Зачет. |